## Slide 1: ArduinoとExcelで作る 電子オルゴール
熊本高等専門学校
2015-08-13 update
森下功啓

## Slide 2: 電子オルゴールに必要なもの
Arduino IDE
（上の図はWindows用）
MacやPC(パソコン)
Arduino
（アルデュイーノ）
通信ケーブル
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-07605/
圧電スピーカー

## Slide 3: 音を出す原理
音は、空気の振動です
圧電スピーカーは電圧をかけると変形する素子です
↑は250 Hzで電圧を変化させると250 Hzの音が出ます
  ヘルツHzは、1秒間に繰り返される現象の回数
Aｒduinoには、そのための機能が備わっています
電圧を変化させる

## Slide 4: 電子オルゴールで利用する主な関数
tone(ポート番号, 周波数)
  特定の周波数の矩形信号を出力する
delay(待ち時間[ms])
  引数で指定した時間だけ待つ

## Slide 5
オルゴールの作り方

## Slide 6: 圧電スピーカを接続する
差し込む

## Slide 7: ArduinoとPCをUSBで接続する
電源をArduinoに供給しつつ、プログラムを書き込んだり、Arduinoとシリアル通信するためにUSBケーブルで接続します
USBケーブル

## Slide 8: スケッチ作成補助ツールを入手
下記リンクよりダウンロードできます
https://github.com/KatsuhiroMorishita/electronic_music_box/blob/master/Arduino/Arduino%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%94%A8Excel%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.xlsx
クリック

## Slide 9: スケッチ作成補助ツールを起動
アイコンをダブルクリックします
起動

## Slide 10: スケッチ作成補助ツールの説明
入力欄はN, O, R, Sの4列

## Slide 11: N列
ドレミファなどの音階を入力

## Slide 12: O列
#や♭を入力

## Slide 13: R列
音の長さを入力
  4分音符なら”4”

## Slide 14: S列
付点（音の長さが1.5倍）を入力

## Slide 15: 入力方法
セルを選択
右側に出る▼をクリック
選択肢が表示される
選択肢をクリック
マウス

## Slide 16: 自動生成されるスケッチ
U列に出力される
Excelが演奏部分だけ自動生成する

## Slide 17: ツールを使う流れ
楽譜を読む（音階と長さ）
Excelに音符を入力
生成されたコードをテキストエディタにコピペ
  TeraPadを推奨
  ダブルコーテーション「”」を置換機能で削除
  再びコピー
Arduino IDEにペースト
  loop()関数内に貼り付ける

## Slide 18: 生成されたコードをテキストエディタにコピペ
コピー
ペースト
（貼り付け）

## Slide 19: 「“」を置換する（置換機能の起動）

## Slide 20: 置換条件の設定
クリック
空欄
半角で「”」を入力

## Slide 21: 置換の実行
クリック

## Slide 22: 「“」が取れた(^o^)/

## Slide 23: IDE起動！ー＞プログラムを書く
サンプル入手先
  https://github.com/KatsuhiroMorishita/electronic_music_box/tree/master/Arduino/code/music
＊Windows版のスクリーンショットです
置換済みのコードをloop()に貼り付け

## Slide 24: スケッチ例

## Slide 25: 設定して
ボードのシリーズを選ぶ
ポートのマイコンor電圧を選ぶ
＊Windows版のスクリーンショットです

## Slide 26: 書き込んで
コンパイル＆書き込み（エラーが出たら修正）
クリック
＊Windows版のスクリーンショットです

## Slide 27: 完成！！
動作の例
  https://www.youtube.com/watch?v=UCOcOTAO26Q

## Slide 28: 自分のオリジナル曲を 作ってみよう
*複数台を連携させれば複雑な音楽が実現するかも！？

## Slide 29: 参考資料
http://www.animato-jp.net/~se/onpuhyou.html